В.О.Оришака, доц., канд. техн. наук, О.О.Вода, студ. гр. ОМ-05

Кіровоградський національний технічний університет

Обґрунтування установки для мокрого осадження пилу

Роботи по добуванню корисних копалин відкритим способом (кар’єрним) пов’язані зі значним впливом на навколишнє природне середовище. Всі ці роботи є джерелами надходження в атмосферу викидів таких небезпечних речовин як оксиди вуглецю і азоту, вуглеводнів граничних, пилу, який містить у вільному стані SiO2 70…20 % тощо.

Об’єктами дії джерел надходження в атмосферу небезпечних речовин є:

- повітря;

- ґрунти;

- поверхневі і ґрунтові води;

- фауна і флора;

- людина.

Вони можуть впливати на міграцію птахів, тварин, на клімат. Особливу небезпеку кар’єри несуть життю і здоров’ю мешканців навколишніх населених пунктів.

Оцінка існуючого екологічного стану на гранітних кар’єрах показує:

- виробничу діяльність кар’єрів по видобутку гірничої маси впливає на стан довкілля за рахунок виділення в атмосферу значної кількості пилу, який розноситься повітряними потоками на значні відстані.;

___________

© В.О.Оришака, О.О.Вода, 2010

- екологічна характеристика пилу вказує на те, що він чинить значний негативний вплив на здоров’я людей, тварин і рослин, поверхневі та ґрунтові води, руйнує споруди;

–  у виникненні таких ситуацій забруднення  вимагає розробки технічних засобів зменшення впливу гранітного кар’єру на навколишнє природне середовище. Існуючі технічні заходи по забезпеченню екологічного стану відповідно до сучасних вимог.

Таблиця 1 – Джерела надходження шкідливих речовин в атмосферу і їх характеристика

| Найменування робіт, операцій | Найменування речовин, що надходять в атмосферу | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бурильно – вибухові роботи, роботи по добуванню корисних копалин | Викиди оксидів вуглецю, оксидів азоту, вуглеводню граничного, пилу неорганічного з вмістом SiO2 70..20% | Отруєння Отруєння Приводить до захворювання органів дихання, шкіри |
| 2 | Транспортування добутої продукції до дробильного-сортувального комплексу | Надходження оксидів вуглецю, оксиду азоту, вуглеводнів граничних, пилу неорганічний вільному стані з вмістом SiO2 70..20% | Отруєння Отруєння Приводить до захворювання органів дихання, шкіри |
| 3 | Робота дробильного-сортувального комплексу | Надходження пилу неорганічного з вмістом SiO2 70..20% | Приводить до захворювання органів дихання, шкіри |
| 4 | Вантажно-розвантажувальні роботи (для транспортування щебеню на склад, вивантаження щебеню на складі, завантаження щебеню на складі) | Надходження пилу неорганічного з вмістом SiO2 70..20%, оксид вуглецю, двооксид азоту | Приводить до захворювання органів дихання, шкіри Отруєння Отруєння |
| 5 | Подрібнення негабариту Бутобоєм | Надходження пилу неорганічного з вмістом SiO2 70..20%, оксид вуглецю, двооксид азоту | Приводить до захворювання органів дихання, шкіри Отруєння Отруєння |
| 6 | Відвал вскришних порід | Пил неорганічний з вмістом SiO2 70..20% | Приводить до захворювання органів дихання, шкіри |
| 7 | Завантаження вскришних порід | Пил неорганічний з вмістом SiO2 70..20% | Приводить до захворювання органів дихання, шкіри |
| 8 | Завантаження гірської маси | Надходження пилу неорганічного з вмістом SiO2 70..20%, оксид вуглецю, двооксид азоту | Приводить до захворювання органів дихання, шкіри Отруєння Отруєння |

У відповідності з необхідними заходами по зменшенню  впливу пилу гранітних кар’єрів на довкілля:

Визначено, що найбільш доцільними напрямками захисту навколишнього природного середовища від пилу є створення по периметру кар’єру або його частин, по майданчику для переробки гірської маси водяного екрану, а також насадження в межах санітарно-захисної зони дерев різного виду таких як: акація, тополя, іва, гладиш, клени та інші.

Для створення водяного екрану нами запропонована установка мокрого осадження пилу для зменшення впливу дрібнодисперсного пилу, який виділяється при виконанні бурильно-вибухових, вантажно – розвантажувальних, транспортних і переробних операцій шляхом його осадження за допомогою водяного екрану, створеного дрібно подрібненими краплинами води. Це дає можливість створити велику зону захисту при малих витратах води. Установку  рекомендується  використовувати у місцях найбільшого пилоутворення  дробильно – сортувальний пункт, при проведенні вибухових робіт, вантажно – розвантажувальних робіт.

Застосування установки разом з іншими заходами (поливання доріг спеціальними розчинами, своєчасне прибирання осадженого пилу тощо) дасть можливість захистити населені пункти, сільськогосподарські угіддя від впливу дрібно – дисперсного кремнієвого пилу.

Результатом застосування  є розробка установки для створення водяного екрану - завіси зрошення для осадження  дрібнодисперсного  пилу при незначних витратах води і обґрунтування зони захисту.

По заявці на пристрій «Установка для мокрого осадження пилу» Департаментом інтелектуальної власності прийнято рішення на видачу Патенту на корисну модель.

1- трубопровід; 2 - опорна плита; 3- корпус; 4- вихідний патрубок; 5- кришка;

6 - ротор; 7- лопать; 8 - опорна стійка; 9 - електродвигун; 10 - стержні з насічками; 11- регулюючий бачок; 12- клапан поплавкового виду; 13- з’єднувальний трубопровід; 14- опорний вузол; 15- мотор - редуктор; 16- муфта; 17- опора

Рисунок 1 – Установка для мокрого осадження пилу

Зона захисту (рисунок 2) визначається залежностями:

а) зона захисту по висоті ( h)

Н = h + D Sin α + z Sin α,

де  h – висота опорної стойки, м;

D – діаметр ротора, м;

α – кут викидання краплинок води, град.;

Z – шлях польоту краплинок води, м

,

де - коефіцієнт опору повітря, кг/с.;

;

m- маса краплинки, кг;

V2- початкова швидкість викидання краплинок, м/с;

g – прискорення вільного падіння, м/с2;

Рисунок 2 – Схема для визначення зони захисту від одної установок для мокрого осадження пилу

б )зона захисту по ширині (В)

В = 2 Z Cos α + D (1- Cos α ).

Висота і ширина водяного екрану, створеного установкою, залежить від початкової швидкості викиду краплин, кута викиду, дальності польоту краплин (Рисунок 3).

а)

б)

Рисунок 3–  Залежність зони захисту по висоті і ширині від одної установки для мокрого осадження пилу початкової швидкості викидання краплинок води при 1- α = 60° 2- α = 45° 3- α =30°  D = 0,5м  h = 2м

Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів по захисту навколишнього природного середовища з використанням запропонованої установки для мокрого осадження пилу становить 709,27 тис. грн. на рік, що робить доцільним їх застосування на кар’єрах рудних і не рудних галузей економіки.

Список літератури

- Методика по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях  Госкомнефтепродукта, согласованная Госкомприродой СССР 27.12.88г РСФСР.Астрахань,1988.

- Величковский Б.Т., Воронцова Е.И., Латушкина В.Б. Производственная  пиль./ Руководство по гигиене труда. Под ред. Н.Ф.Измерова.Т.1- М.: Медицина, 1987.- С.133-137.

Одержано27.05.10

# Text boxes

А

B

h

Z

R

α

H

D

А

а)

б)